# INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI

SINTEZA LUCRARII

la contractul  572/23.2.2008

Cod CNCSIS: ID_890

Titlul proiectului: „LUMINA GHIDATA SI AMPLIFICATA DE LUMINA –

STRUCTURI DINAMICE SI PERMANENTE“

Finala/2009: „Studiul propagarii fasciculelor laser ghidate de solitoni optici spatiali generati la alte lungimi de unda.”

Termen: 15.12.2009

Rezumat:

Am demonstrat propagarea ghidată la luminii laser cu λ=532nm, λ=808nm, λ=1030nm, λ=1557nm prin ghiduri solitonice înscrise în niobat de litiu cu lumina laser cu λ=532nm.

Am demonstrat robustețea ghidurilor de undă solitonice, înscrise la niveluri mici de intensitate, la propagarea unor fascicule de intensitate ridicată cu doua ordine de mărime mai mari față de intensitatea de înscriere. Am demonstrat stabilitatea temporală a ghidurilor solitonice, fără metode suplimentare de fixare, acestea păstrându-și proprietățile de propagare după luni de zile de la înregistrare.

Prin crearea unei matrice de ghiduri solitonice printr-o metoda serială s-a demonstrat atât reproductibilitatea înregistrării ghidurilor solitonice, cât și posibilitatea de înscriere a mii de ghiduri solitonice în cristale de dimensiuni milimetrice.

DIRECTOR GENERAL				DIRECTOR PROIECT

Dr. Ion Morjan					Acad. Prof. Valentin I. Vlad